## Slide 1: 용접로봇 자동화
용접로봇팀
김태준, 하현진, 서승훈
정태수, 전재훈

## Slide 2
용접 불량 검사
2021 CAI Lab Meeting

## Slide 3: 1. 이번 주 작업
1-1. 용접 교육 진행
1-2. 필요 물품 점검

## Slide 4: 1-1. 용접 교육 진행
1. 용접기 구매처로부터 전문가 초빙 교육
- 8월 13일 오전 9시 30분부터 16시까지 교육 진행
- 올바른 용접에 필요한 전반적인 지식 교육
 용접 방식의 종류, 작업 방식 및 결과물의 차이, 전류 및 전압이 미치는 영향
 각도에 따른 용접 변화, MIG용접과 Pulse용접의 특징 및 차이 등

## Slide 5: 1-2. 필요 물품 점검
1. 전문가 부족 품목 점검
1) 용접 쉴드 가스 조성을 위한 Gas의 부족
 현재까지 발생한 용접 비드 불량의 주요 원인으로 판명
2) 실험 추가 세팅을 위한 Solid Wire
 현재 사용하고 있는 Metal Cored Wire보다 실험에 권장
3) 추가적인 Steel 시편
 현재 사용 중인 Pipe보다 가공된 철판형 모재가 실험에 권장
- 관련 기업 조사 후 추가 구매 예정

## Slide 6
용접 로봇 Calibration
2021 CAI Lab Meeting

## Slide 7: 1. Camera Extrinsic Parameter TVEC를 물리적인 값으로 변환
Realsense가 체스판에 내린 수선의 발
검출된 체스판의 꼭지점
n(I, j, k)
n(I, j)
Depth 값
(0, 0, d)
(ni, nj, nk) = (ni, nj, d)
nk가 d임을 이용해서
n값을 구한후, 이어서, ni, nj도 구한다.

## Slide 8: 2. Auto Hand Eye Calibration 환경 세팅
End Effector에 장착된 Calibration Board(Chess 판)을 Camera가 있는곳까지 이동시킨 후, UR 로봇 컨트롤러에 있는 값을 기록

## Slide 9: 3. Base to Camera Frame Transformation 실제값측정
End Effector에 장착된 Calibration Board(Chess 판)을 Camera가 있는곳까지 이동시킨 후, UR 로봇 컨트롤러에 있는 값을 기록

## Slide 10: 4. Auto Hand to Eye Calibration
이론적으로, 각기 다른 이미지를 이용하더라도, 항상 같은 값이 나와야 한다.

## Slide 11: 4. Auto Hand to Eye Calibration
Px : -0.0661(m)
Py : -0.61303(m)
Pz : 0.80091(m)
Rx : 0.0418(rad) == 2.3943(degree)
Ry : -3.1171(rad) == -178.5909(degree)
Rz : -0.0912(rad) == -5.2254(degree)
이론적으로, 각기 다른 이미지를 이용하더라도, 항상 같은 값이 나와야 한다.

## Slide 12: 4. Auto Hand to Eye Calibration

## Slide 13: 4. Auto Hand to Eye Calibration
Px : -0.0661(m)
Py : -0.61303(m)
Pz : 0.80091(m)
Rx : 0.0418(rad) == 2.3943(degree)
Ry : -3.1171(rad) == -178.5909(degree)
Rz : -0.0912(rad) == -5.2254(degree)

## Slide 14: 4. Auto Hand to Eye Calibration
Camera Frame에 맞춰서 Ground Truth 값을 다시 측정할 필요

## Slide 15: 5. 향후계획
Chess Board 부착판을 고려한 값 보정, Camera 프레임 각도
Hand Eye Calibration 각도값 확인을 위해, Rodrigues 표현식 -> 일반 각도(Rx, Ry, Rz)로 변환
Hand Eye Calibration Transformation Matrix 적용방법 탐색 및 구현

## Slide 16: 감사합니다